OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU WODOMIERZA

DODATKOWEGO

dla potrzeb rejestracji ilości bezpowrotnie zużytej wody

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne – AQUA CEDRY sp. z o.o. informuje, że odliczanie z wodomierza głównego ścieków, w związku z używaną wodą na cele podlewania upraw, następuje w oparciu o ilość ustaloną wyłącznie na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy, oraz po dokonaniu odbioru przez pracowników spółki AQUA CEDRY.

Poniżej określamy warunki montażu dodatkowego wodomierza:

- Odbiorca może posiadać tylko jeden wodomierz dodatkowy, rejestrujący ilość bezpowrotnie zużytej wody,

- Przy zabudowie wodomierza dodatkowego należy stosować zawory odcinające przed i za wodomierzem,

- Długości odcinków prostych przewodu wodociągowego przed i za wodomierzem powinny być zgodne z wynikami badań dla danego typu dodatkowego wodomierza,

- Wodomierz musi posiadać ważną cechę legalizacyjną i plomby fabryczne. Okres ważności legalizacji określony jest w obowiązujących przepisach o urządzeniach pomiarowych do wody i wynosi 5 lat

(Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. Dz. U. z 2017 r. poz. 969).

- Parametry techniczne wodomierza dodatkowego:

  - średnica ½”,

  - nominalny strumień objętości do 1,6 m3/h,

  - klasa metrologiczna R 100 lub wyższa.

- Wewnętrzna instalacja wodociągowa w budynku wg. obowiązujących przepisów musi być wyposażona w zawór antyskażeniowy (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.).

- Wodomierz dodatkowy w instalacji wodociągowej należy zamontować w studni wodomierzowej lub w pomieszczeniu w którym znajduje się wodomierz główny, za wodomierzem głównym (licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody z magistrali) - szeregowo.

- Pomieszczenie w którym znajduje się wodomierz dodatkowy powinno zapewniać łatwy dostęp do w/w wodomierza (wygodny dla odczytu i wymiany). Wodomierz musi być zabezpieczony przed zalaniem lub zamarzaniem.

- Bezpośrednio za wodomierzem dodatkowym musi być zlokalizowany punkt czerpalny wody bezpowrotnie zużytej. Punkt czerpalny wody ogrodowej bezpowrotnie zużytej powinien znajdować się poza obrysem budynku wyposażonego w instalację kanalizacyjną podłączoną do sieci Przedsiębiorstwa wodociągowo -kanalizacyjnego (patrz schemat poniżej).

- Za miejscem montażu wodomierza dodatkowego dla instalacji wody bezpowrotnie zużytej poza obrysem budynku nie może znajdować się żaden punkt poboru wody na cele bytowe.

- Instalacja wodociągowa wody bezpowrotnie zużytej powinna być wyposażona w zawór spustowy umożliwiający odwodnienie wodomierza dodatkowego w okresie wystąpienia ujemnych temperatur.

Wykonanie  prac  montażu  dodatkowego  wodomierza  należy  zgłosić  do  odbioru  w  AQUA CEDRY Sp. z o.o.

- Całość prac związanych z instalacją wodomierza dodatkowego, łącznie z zakupem wodomierza dodatkowego, ewentualnymi naprawami, plombowaniem i ponowną legalizacją, wykonuje właściciel nieruchomości „odbiorca” na własny koszt.

- Zaplombowanie i wprowadzenie do ewidencji wodomierza dodatkowego nastąpi po pozytywnie zakończonej kontroli zgodności wykonanych robót z „WARUNKI MONTAŻU WODOMIERZA

DODATKOWEGO”.

Strona 1 z 3

W przypadku przygotowania wodomierza wraz z instalacją, niezgodnie z przepisami, przy kolejnej próbie montażu i/lub plombowania, zostaną doliczone dodatkowe koszty związane z ponownym i poprzednim przyjazdem oraz wykonaną pracą przez pracowników AQUA CEDRY Sp. z o.o.

Za czynności związane z przeprowadzeniem kontroli i wykonanym odbiorem AQUA CEDRY Sp. z o.o. pobiera opłatę wysokości określonej w Cenniku usług.

Pracownik spółki AQUA CEDRY, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących montażu wodomierza dodatkowego nie dokonuje odbioru wodomierza do momentu usunięcia zastrzeżeń przez odbiorcę.

  - Warunkiem dokonywania rozliczeń ilość bezpowrotnie zużytej wody, jako zmniejszająca ilość odprowadzanych ścieków, jest posiadanie przez odbiorcę protokołu odbioru wodomierza dodatkowego oraz uiszczenie opłaty za czynności związane z przyjazdem, sprawdzeniem instalacji wewnętrznej , zaplombowaniem oraz rejestracją w systemach informatycznych,

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne – AQUA CEDRY. sp. z o.o. :

•uszkodzenia wodomierza,

•uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którejkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających),

•uszkodzenia plomb AQUA CEDRY Sp. z o.o. lub mocowania tych plomb,

•nieprawidłowych wskazań wodomierza oraz po upływie okresu ważności legalizacji,

•wykorzystania wody w sposób niezgodny z przepisami czyli tworząc ścieki,

wskazania wodomierza dodatkowego nie będą odczytywane ani rozliczane, a ilość odprowadzanych ścieków dla potrzeb wystawienia faktury będzie określana jako równa ilości wody dostarczonej do nieruchomości (ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego).

- Właściciel nieruchomości (w przypadku Wspólnot mieszkaniowych – administrator) zapewnia jednoczesny dostęp do odczytu wszystkich wodomierzy.

KLAUZULA KOŃCOWA

Przypominamy, iż wodomierz dodatkowy opomiarowuje wodę, która nie została odprowadzona do kanalizacji sanitarnej. Wszelkie modyfikacje instalacji w przyszłości lub działania powodujące zrzut wody pobranej jako bezpowrotnie zużytej poprzez wodomierz dodatkowy do kanalizacji sanitarnej zgodnie z Art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z póź. zm. (Dz. U. 2018 poz. 1152) podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. Ponadto w myśl Art. 7 w/w ustawy przypominamy, iż osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wod-kan mają prawo dostępu oraz kontroli wodomierzy.

W sprawach nie unormowanych w warunkach montażu zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z póź. zm. (Dz. U. 2018 poz. 1152) oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cedry Wielkie (Uchwała nr VII/67/03 Rady Gminy z dnia 02.06.2003r.)

Załączniki:

Prawidłowy schemat instalacji w budynku i w studni wodomierzowej.

Zapoznałem się z w/w wytycznymi

……………..………………………

(Data i podpis)

Strona 2 z 3

Schemat instalacji wodomierza dodatkowego w budynku

Schemat instalacji wodomierza dodatkowego w studni wodomierzowej

Strona 3 z 3